## Slide 1
معماری کامپیوتر
موریس مانو
استاد بیتازر

## Slide 2
قطعات دیجیتال
فصل 2
1-2مدارهای مجتمع
2-2 دیکدرها
3-2 مولتی پلکسرها
4-2 ثباتها
5-2 شیفت ریجسترها
6-2 شمارنده های دودوئی
7-2 واحدهای حافظه

## Slide 3
قطعات دیجیتال:مدارهای ترکیبی
Dcoderیک مدار ترکیبی که قادر است N ورودی را به خروجی تبدیل کند.
N*2N
N
2n
2N

## Slide 4
دیکدر 8*3
خروجی های آن مستقل و منحصر به فرد می باشد

## Slide 5
I0 | I1 | I2 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جدول درستی دیکدر 8 * 3

## Slide 6
برای افزایش ظرفیت دیکدرها از پایه Enable استفاده میشود.
برای افزایش ظرفیت دیکدرها از پایه Enable استفاده میشود.
مثال : با استفاده از دو دیکدر 4* 2 یک دیکدر 8*3 طراحی نمایید.
دیکدر 4*2
20
21
E

## Slide 7
E
دیکدر 4*2
E
شکل 4-2 یک دیکدر 8*3(یا 3 به 8) ساخته شده با 2 دیکدر 4*2
دیکدر 4*2

## Slide 8
مالتی پلکسرها
مالتی پلکسر یک مدار ترکیبی است که اطلاعات دودویی را از یکی از ورودی دریافت میکند و آن را به یک مسیر خروجی هدایت مینماید. مجموعه ای از خطوط ورودی انتخاب خط داده خاصی را برای خروجی انتخاب میکنند. در اسلاید بعد (شکل 5-2 یک مالتی پلکسر 1*4 را مشاهده میکنید)

## Slide 9
ثبات ها
ثبات مجموعه ای از فیلیپ فلاپ هاست و هر فیلیپ فلاپ قادر است یک بیت از اطلاعات را در خود ذخیره کند.
یک ثبات n بیتی n فیلیپ فلاپ دارد و میتواند هر اطلاعات دودویی n بیتی را در
خود ذخیره کند.

## Slide 10
Q
D
Q
D
Q
D
Q
D
C
C
C
C
پاک کننده
ساعت
شکل 7-2 ثبات 4بیت

## Slide 11
ثبات با بار شدن موازی
بسیاری از سیستم های دیجیتال دارای یک مدار ساعت اصلی میباشند که رشته ای از پالس ساعت را فراهم میکند. این پالس های ساعت به تمام فیلیپ فلاپ ها و ثباتها در سیستم اعمال میشوند.
ساعت اصلی مانند پمپی که ضربان ثابتی را به تمام بخش ها ارسال کند عمل میکند.
سیگنال کنترل جداگانه را باید به کاربرد تا مورد تایید پالس ساعت خاص بر روی ثبات خاص تصمیم گیری کند.
در اسلاید بعدی (شکل 8-2 یک ثبات 4بیتی با بار شدن موازی را نشان میدهد)

## Slide 12
Q
D
Q
D
Q
D
Q
D
بار شدن
ساعت
شکل 8-2 یک ثبات 4بیت با بار شدن موازی

## Slide 13
شیفت رجیستر ها
ثباتی که قادر است اطلاعات دودویی را در یک جهت یا دو جهت انتقال دهد شیفت رجیستر نامیده میشود.
یک شیفت رجیستر از تعدادی فیلیپ فلاپ تشکیل شده است که به صورت پشت سرهم ردیف شده اند یعنی خروجی هر فیلیپ فلاپ به ورودی فیلیپ فلاپ بعدی متصل شده است.

## Slide 14
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
ورودی سری
خروجی سری
ساعت
شکل 9-2 شیفت رجیستر 4بیت

## Slide 15
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
ورودی سری
خروجی سری
ساعت
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
ورودی سری
خروجی سری
ساعت
0
1
0
1
0
0
1
0
1

## Slide 16
شمارنده های دودویی
ثباتی که با اعمال پالسهای ورودی رشته ای از حالت های از پیش تعیین شده را طی شمارنده خوانده می شود.
پالس های ورودی ممکن است پالس های ساعت و یا از یک منبع خارجی حاصل شده باشند.همانطور که در شکل 11-2 که در اسلاید بعد دیده میشود این گونه شمارنده های دودویی همزمان الگوی منظمی دارند .

## Slide 17
Q
J
K
C
Q
J
K
Q
J
K
Q
J
K
clock
خروجی نقلی
فعال ساز شمارش
شکل 11-2 شمارنده همزمان 4 بیتی

## Slide 18
Mux
4x1
0
12
3
Mux
4x1
0
12
3
Mux
4x1
0
12
3
Mux
4x1
0
12
3
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
Q
D
C
clock
ورودی شیفت به چپ
ورودی شیفت به راست
0 0
شیفت به چپ
0 1
1 0
1 1
شیفت به راست
بار شدن موازی
حفظ حالت قبلی

## Slide 19
شیفت رجیستر دو جهته با بار شدن موازی :
می خواهیم مداری طراحی کنیم که قابلیت شیفت به چپ وشیفت به راست و قابلیت بار شدن موازی و حفظ حالت قبلی را داشته باشد که در این اسلاید و اسلاید بعد مشاهده میکنید.
شیفت رجیستر دو جهته با بار شدن موازی
ورودی شیفت به راست
ورودی شیفت به چپ
19